## Slide 1: THỰC HÀNH LẬP TRÌNH HỢP NGỮ TRÊN 8086
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

## Slide 2: NHẬP XUẤT SỐ DẠNG BIN-HEX-DEC
NỘI DUNG 4
MỤC TIÊU - Nhập từ bàn phím số ở dạng nhị phân, thập lục phân và thập phân
- In lên màn hình các số ở dạng nhị phân, thập lục phân và thập phân KIẾN THỨC CẦN CHUẨN BỊ - Kết quả của các bài thực hành trước
- Các lệnh xử lý chuỗi.

## Slide 3: 4.1. Nhập xuất nhị phân
Chương trình sử dụng hàm 2, ngắt 21h để in ký tự B ra màn hình được viết như sau. Hãy soạn thảo lưu lại thành tập tin nguồn có tên là BAI_2A.ASM.

## Slide 4: 4.1. Nhập xuất nhị phân
inchuoi MACRO chuoi
MOV AH, 9h
LEA DX, chuoi
INT 21h
ENDM
DSEG SEGMENT
msg1 DB "Hay nhap so nhi phan 8 bit: $"
msg2 DB "So nhi phan da nhap la: $"
xdong DB 10, 13, ‘$’
sobin DB ? ; lưu trữ số nhị phân nhận được
DSEG ENDS
CSEG SEGMENT
ASSUME CS:CSEG, DS:DSEG

## Slide 5: 4.1. Nhập xuất nhị phân
begin: MOV AX, DSEG
MOV DS, AX
inchuoi msg1
CALL bin_in
MOV sobin, BL
inchuoi xdong
inchuoi msg2
MOV BL, sobin
CALL bin_out
MOV AH, 01
INT 21h
MOV AH, 4Ch ; thoat khỏi chương trình
INT 21h

## Slide 6: 4.1. Nhập xuất nhị phân
bin_in PROC
MOV BL, 0 ; Xóa BL
MOV CX, 8 ; nhập đủ 8 bit thì dừng
nhap:MOV AH, 01h ; Hàm nhập ký tự
INT 21h
CMP AL, 0Dh ; nếu là phím Enter thì thôi nhập
JZ exit ; không phải Enter thì đổi sang bit
SHL BL, 1 ; Dịch trái BL 1 bit
SUB AL, 30h ; Ký số - 30h = số
ADD BL, AL ; Chuyển bit từ AL sang BL lưu trữ
LOOP nhap
exit:RET
bin_in ENDP

## Slide 7: 4.1. Nhập xuất nhị phân
bin_out PROC
MOV CX, 8 ; Xuất 8 bit trong BL ra M.Hình
xuat:MOV DL, 0
SHL BL, 1 ; CF chứa MSB, xuất ra màn hình
RCL DL, 1 ; đưa CF vào LSB của DL
ADD DL, 30h ; Số + 30h = Ký số
MOV AH, 02h ; In ra màn hình
INT 21h
LOOP xuat
RET
bin_out ENDP
CSEG ENDS
END begin

## Slide 8: 4.1. Nhập xuất nhị phân
- Soạn thảo, Biên dịch và cho chạy file BAI_6A.ASM để kiểm tra kết quả.
- Sửa chương trình trên thành BAI_6A1.ASM sao cho có thể nhập và xuất số nhị phân 16 bit.
- Viết lại chương trình trên để nhập 1 ký tự từ bàn phím, sau đó in ra màn hình mã ASCII của ký tự nhận được ở dạng nhị phân.

## Slide 9: 4.2. Nhập xuất cơ số 16
Chương trình sau đây cho phép nhập 1 ký tự từ bàn phím, sau đó in ra màn hình mã ASCII của ký tự nhận được ở dạng thập lục phân (cơ số 16)
- Soạn thảo, Biên dịch và cho chạy file BAI_6B.ASM để kiểm tra kết quả.
- Viết lại chương trình trên để nhập 2 số thập lục phân 8 bit A và B, sau đó in ra màn hình kết A + B ở dạng thập lục phân.

## Slide 10: 4.2. Nhập xuất cơ số 16
inchuoi MACRO chuoi
MOV AH, 9h
LEA DX, chuoi
INT 21h
ENDM
DSEG SEGMENT
msg1 DB "Hay nhap 1 ky tu: $"
msg2 DB "Ma ASCII o dang Hex: $“
xdong DB 10, 13, ‘$’
kytu DB ?
DSEG ENDS
CSEG SEGMENT
ASSUME CS:CSEG, DS:DSEG

## Slide 11: 4.2. Nhập xuất cơ số 16
begin: MOV AX, DSEG
MOV DS, AX
inchuoi msg1
MOV AH, 01h
INT 21h
MOV kytu, AL ; cất ký tự nhận được
inchuoi xdong
inchuoi msg2
MOV BH, kytu ; Ký tự cần in
CALL hex_out
MOV AH, 02 ; in ra ký tự h sau số Hex
MOV DL, ‘h’
INT 21h
MOV AH, 01
INT 21h
MOV AH, 4Ch ; thoat khỏi chương trình
INT 21h

## Slide 12: 4.2. Nhập xuất cơ số 16
hex_out PROC
MOV CX, 4
xuat:PUSH CX
MOV CL, 4
MOV DL, BH
SHR DL, CL
CMP DL, 09h
JA kytu
ADD DL, 30h ; Đổi thành ký số ‘0’-‘9’
JMP inra
kytu:ADD DL, 37h ; Đổi thành ký tự ‘A-‘F’
inra:MOV AH, 02h ; In ra màn hình ký tự đã đổi
INT 21h
SHL BX, CL ; Quay trái BX 4 bit
POP CX
LOOP xuat
RET
hex_out ENDP
CSEG ENDS
END begin

## Slide 13: 4.3. Nhập xuất số thập phân nguyên dương
- Chương trình sau đây cho phép nhập 1 ký tự từ bàn phím, sau đó in ra màn hình mã ASCII của ký tự nhận được ở dạng thập phân.
- Soạn thảo, Biên dịch và cho chạy file BAI_6C.ASM để kiểm tra kết quả.
- Đọc thủ tục DEC_OUT để tìm hiểu giải thuật xuất giá trị trong AX ra màn hình ở dạng thập phân. Từ đó đưa ra giải thuật nhập số thập phân từ bàn phím.
- Viết lại chương trình trên để nhập 2 số thập phân A và B có 2 chữ số, sau đó in ra màn hình kết quả A + B ở dạng thập phân.
- Nhập xuất số thập phân ÂM như thế nào?

## Slide 14: 4.3. Nhập xuất số thập phân nguyên dương
inchuoi MACRO chuoi
MOV AH, 9h
LEA DX, chuoi
INT 21h
ENDM
DSEG SEGMENT
msg1 DB "Hay nhap 1 ky tu: $"
msg2 DB "Ma ASCII o dang Dec: $"
xdong DB 10, 13, ‘$’
kytu DB ?
DSEG ENDS
CSEG SEGMENT
ASSUME CS:CSEG, DS:DSEG
begin: MOV AX, DSEG
MOV DS, AX
inchuoi msg1
MOV AH, 01h
INT 21h
MOV kytu, AL ; cất ký tự nhận được
inchuoi xdong
inchuoi msg2
XOR AX, AX
MOV AL, kytu ; Ký tự cần in
CALL dec_out
MOV AH, 01
INT 21h
MOV AH, 4Ch ; thoat khỏi chương trình
INT 21h
dec_out PROC
XOR CX,CX ; CX đếm số chữ số thập phân
MOV BX,10
chia10: XOR DX,DX
DIV BX ; DX:AX÷BX => AX: Thương, DX: số dư
PUSH DX ; Cất số dư vào stack
INC CX
CMP AX, 0
JNZ chia10 ; nếu AX>0 thì chia tiếp cho 10
inra: MOV AH,2 ; in ra màn hình
POP DX ; lấy chữ số thập phân
ADD DL,30h ; đổi thành ký số
INT 21h
LOOP inra
RET
dec_out ENDP
CSEG ENDS
END begin

## Slide 15: 4.4. Bài tập
1. Viết chương trình nhập 2 số nhị phân 16 bit A và B. Sau đó in ra màn hình các kết quả ở dạng nhị phân: A + B, A – B, A and B, A or B.
Ví dụ: Nhập số nhị phân A: 10101010
Nhập số nhị phân B: 01010101
A + B = 11111111 A – B = 01010101
A and B = 00000000 A or B = 11111111
2. Viết chương trình nhập 1 ký tự từ bàn phím, sau đó in ra màn hình mã ASCII của ký tự nhận được ở dạng thập lục phân, thập phân và nhị phân.
Ví dụ: Nhập 1 ký tự: A
Mã ASCII dạng Hex: 41h
Mã ASCII dạng Dec: 65
Mã ASCII dạng Bin: 01000001b

## Slide 16: 4.4. Bài tập
3. Viết lại chương trình bài 1 nhưng 2 số A và B được nhập theo dạng thập lục
phân. Các kết quả được in ra màn hình ở dạng nhị phân.
4. Viết lại chương trình bài 1 nhưng 2 số A và B được nhập theo dạng thập phân.
In các kết quả ở dạng thập phân: A + B, A – B.
5. Viết chương trình tính giai thừa n! Với n là số nguyên dương nhập từ bàn phím. In kết quả ra màn hình ở dạng thập phân. Cho biết, khả năng của 8086 tính được n
lớn nhất là bao nhiêu?