## Slide 1: Chương 2: Biểu diễn thông tin trong máy tính
2.1. Các hệ đếm cơ bản
2.2. Mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính
2.3. Biểu diễn số nguyên
2.4. Thực hiện các phép toán số học với số nguyên
2.5. Số dấu phẩy động
2.6. Biểu diễn ký tự

## Slide 2: 2.1. Các hệ đếm cơ bản
Hệ thập phân (Decimal System)
    con người sử dụng
Hệ nhị phân (Binary System)
    máy tính sử dụng
Hệ mười sáu (Hexadecimal System)
    dùng để viết gọn cho số nhị phân
Hệ bát phân (Octal System)

## Slide 3: 1. Hệ thập phân

## Slide 4: 1. Hệ thập phân
Cơ số 10
10 chữ số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Dùng n chữ số thập phân có thể biểu diễn được 10n giá trị khác nhau:
00...000 = 0
99...999 = 10n - 1

## Slide 5: Dạng tổng quát của số thập phân
Giá trị của A được hiểu như sau:
Ví dụ:

## Slide 6: Ví dụ số thập phân
Các chữ số của phần nguyên:
Các chữ số của phần thập phân:

## Slide 7: 2. Hệ nhị phân

## Slide 8: 2. Hệ nhị phân
Cơ số 2
2 chữ số nhị phân: 0 và 1
chữ số nhị phân gọi là bit (binary digit)
Bit là đơn vị thông tin nhỏ nhất
Dùng n bit có thể biểu diễn được 2n giá trị khác nhau:
  00...000 = 0
  11...111 = 2n - 1

## Slide 9: 2. Hệ nhị phân
Có một số nhị phân A như sau:
  A = anan-1...a1a0.a-1...a-m
Giá trị của A được tính như sau:
  A = an2n + an-12n-1 +...+ a020 + a-12-1 +...+ a-m2-m
Ví dụ:
  1101001.1 0 1 1(2)
  6543210-1-2-3-4
  = 26 + 25 + 23 + 20 + 2-1 + 2-3 + 2-4
  = 64 + 32 + 8 + 1 + 0.5 + 0.125 + 0.0625
  = 105.6875(10)

## Slide 10: Dạng tổng quát của số nhị phân
Có một số nhị phân A như sau:
Giá trị của A được tính như sau:

## Slide 11: Ví dụ số nhị phân

## Slide 12: 2. Hệ nhị phân
Chuyển đổi số nguyên thập phân sang nhị phân
  Phương pháp 1: chia dần cho 2 rồi lấy phần dư
  Phương pháp 2: Phân tích thành tổng của các số 2i =>nhanh hơn

## Slide 13: 2. Hệ nhị phân
Phương pháp chia dần cho 2

## Slide 14: Phương pháp phân tích thành tổng của các 2i
Ví dụ 1: chuyển đổi 105(10)
105 = 64 + 32 + 8 +1 = 26 + 25 + 23 + 20
Kết quả: 105(10) = 0110 1001(2)
Ví dụ 2: 17000(10) = 16384 + 512 + 64 + 32 + 8
= 214 + 29 + 26 + 25 + 23
    17000(10) = 0100 0010 0110 1000(2)

## Slide 15: Chuyển đổi số lẻ thập phân sang nhị phân
Ví dụ 1: chuyển đổi 0.6875(10)
Kết quả : 0.6875(10)= 0.1011(2)

## Slide 16: Chuyển đổi số lẻ thập phân sang nhị phân (tiếp)
Ví dụ 2: chuyển đổi 0.81(10)
0.81(10) ≈ 0.1100111(2)

## Slide 17: Chuyển đổi số lẻ thập phân sang nhị phân (tiếp)
Ví dụ 3: chuyển đổi 0.2(10)
0.2(10) ≈ 0.00110011(2)

## Slide 18: Hệ bát phân

## Slide 19: 3. Hệ mười sáu (Hexa)

## Slide 20: 3. Hệ mười sáu (Hexa)
Cơ số 16
16 chữ số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D,E,F
Dùng để viết gọn cho số nhị phân: cứ một nhóm 4-bit sẽ được thay bằng một chữ số Hexa

## Slide 21: 3. Hệ mười sáu (Hexa)
Ví dụ chuyển đổi số nhị phân  số Hexa:
1011 00112 = B316
0000 00002 = 0016
0010 1101 1001 10102 = 2D9A16
1111 1111 1111 11112 = FFFF16

## Slide 22: 4. Chuyển đổi giữa các hệ đếm
Chuyển đổi hệ 10  16
Chuyển đổi hệ 2  8
Chuyển đổi hệ 2  16
Chuyển đổi hệ 8  16

## Slide 23: 4. Chuyển đổi giữa các hệ đếm

## Slide 24: 4. Chuyển đổi giữa các hệ đếm

## Slide 25: Phương pháp chuyển đổi

## Slide 26: 4. Chuyển đổi giữa các hệ đếm

## Slide 27
Ví dụ:
  1029 -> X2, Y8, Z16;
  14AC16 -> X2, Y8, Z10
Giải
  Chuyển từ 10 -> X2;
  1029 = 1024 + 4 + 1 = 2^10 + 2^2 + 2^0
  = 0100000001012; -> Y8=20058
  = 010000000101 = Z16 =40516 ;
  14AC16 ->X2 = 00010100101011002
  2^12 + 2^10 + 2^7+ 2^5 + 2^3+ 2^2 = 4096+1024+128+32+8+4 = 5120+172=5292

## Slide 28: Biểu diễn thông tin trong hệ nhị phân
BIT (BInary digiT) :
0 1
BYTE = tổ hợp 8 bit :
01001101 11111111
WORD = tổ hợp nhiều bit :
10110 1011100101
1 KiloByte (KB) = 1024 byte = 210 byte
1 MegaByte (MB) = 1024 KB = 220 byte
1 GigaByte (GB) = 1024 MB = 230 byte

## Slide 29: 2.2. Mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính
1. Nguyên tắc chung về mã hóa dữ liệu
  Mọi dữ liệu đưa vào máy tính đều phải được mã hóa thành số nhị phân
  Các loại dữ liệu
    Dữ liệu nhân tạo: do con người qui ước
    Dữ liệu tự nhiên: tồn tại khách quan với con người

## Slide 30: 2.2. Mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính (tiếp)
Mã hoá dữ liệu nhân tạo
  Mã hóa theo các chuẩn qui ước
  Dữ liệu số:
    Số nguyên: mã hóa theo một số chuẩn
    Số thực: mã hóa bằng số dấu phẩy động
  Dữ liệu ký tự: mã hóa theo bộ mã ký tự

## Slide 31: 2.2. Mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính (tiếp)
Mã hóa và tái tạo tín hiệu vật lý

## Slide 32: 2.2. Mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính (tiếp)
Độ dài từ dữ liệu
  Độ dài từ dữ liệu là số bit được sử dụng để mã hóa loại dữ liệu tương ứng
  Thường là bội của 8-bit
  VD: 8, 16, 32, 64 bit

## Slide 33: 2.2. Mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính (tiếp)
2. Thứ tự lưu trữ các byte trong bộ nhớ chính
    Bộ nhớ chính thường tổ chức theo byte
    Hai cách lưu trữ dữ liệu nhiều byte:
      Đầu nhỏ (Little-endian): Byte có ý nghĩa thấp được lưu trữ ở ngăn nhớ có địa chỉ nhỏ, byte có ý nghĩa cao được lưu trữ ở ngăn nhớ có địa chỉ lớn.
      Đầu to (Big-endian): Byte có ý nghĩa cao được lưu trữ ở ngăn nhớ có địa chỉ nhỏ, byte có ý nghĩa thấp được lưu trữ ở ngăn nhớ có địa chỉ lớn.

## Slide 34: 2.2. Mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính (tiếp)
Ví dụ lưu trữ dữ liệu 32-bit

## Slide 35: 2.2. Mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính (tiếp)
Lưu trữ của các bộ xử lý điển hình
  Intel 80x86 và các Pentium: little-endian
  Motorola 680x0, SunSPARC: big-endian
  Power PC, Itanium: big-endian

## Slide 36: 2.3. Biểu diễn số nguyên
Số nguyên không dấu (Unsigned Integer)
Số nguyên có dấu (Signed Integer)

## Slide 37: 1. Biểu diễn số nguyên không dấu
Nguyên tắc tổng quát: Dùng n bit biểu diễn số nguyên không dấu A:
Giá trị của A được tính như sau:
Dải biểu diễn của A: từ 0 đến 2n – 1

## Slide 38: Các ví dụ
Ví dụ 1. Biểu diễn các số nguyên không dấu sau đây bằng 8-bit:
A = 41 ; B = 150
Giải:
A = 41 = 32 + 8 + 1 = 25 + 23 + 20
41 = 0010 1001
B = 150 = 128 + 16 + 4 + 2 = 27 + 24 + 22 + 21
150 = 1001 0110

## Slide 39: Các ví dụ (tiếp)
Ví dụ 2. Cho các số nguyên không dấu M, N được biểu diễn bằng 8-bit như sau:
M = 0001 0010
N = 1011 1001
Xác định giá trị của chúng ?
Giải:
M = 0001 0010 = 24 + 21 = 16 +2 = 18
N = 1011 1001 = 27 + 25 + 24 + 23 + 20
= 128 + 32 + 16 + 8 + 1 = 185

## Slide 40: Với n = 8 bit
Biểu diễn được các giá trị từ 0 đến 255

## Slide 41: Trục số học với n = 8 bit

## Slide 42: Với n = 16 bit, 32 bit, 64 bit
n= 16 bit: dải biểu diễn từ 0 đến 65535 (216 – 1)
  0000 0000 0000 0000 = 0
  ...
  0000 0000 1111 1111 = 255
  0000 0001 0000 0000 = 256
  ...
  1111 1111 1111 1111 = 65535
n= 32 bit: dải biểu diễn từ 0 đến 232 – 1
n= 64 bit: dải biểu diễn từ 0 đến 264 - 1

## Slide 43: 2. Biểu diễn số nguyên có dấu
a. Số bù chín và Số bù mười
Cho một số thập phân A được biểu diễn bằng n chữ số thập phân, ta có:
  Số bù chín của A = (10n-1) – A
  Số bù mười của A = 10n – A
Số bù mười của A = (Số bù chín của A) +1

## Slide 44: Số bù chín và Số bù mười (tiếp)
Ví dụ: với n=4, cho A = 3265

## Slide 45: b. Số bù một và Số bù hai
Định nghĩa: Cho một số nhị phân A được biểu diễn bằng n bit, ta có:
Số bù một của A = (2n-1) – A
Số bù hai của A = 2n – A
Số bù hai của A = (Số bù một của A) +1

## Slide 46: b. Số bù một và Số bù hai (tiếp)
Ví dụ: với n = 8 bit, cho A = 0010 0101

## Slide 47: Quy tắc tìm Số bù một và Số bù hai

## Slide 48: c. Biểu diễn số nguyên có dấu bằng mã bù hai
Nguyên tắc tổng quát: Dùng n bit biểu diễn số nguyên có dấu A:
Với A là số dương: bit an-1 = 0, các bit còn lại biểu diễn độ lớn như số không dấu
Với A là số âm: được biểu diễn bằng số bù hai của số dương tương ứng, vì vậy bit an-1 = 1

## Slide 49: Biểu diễn số dương
Dạng tổng quát của số dương A:
Giá trị của số dương A:
Dải biểu diễn cho số dương: 0 đến 2n-1-1

## Slide 50: Biểu diễn số âm
Dạng tổng quát của số âm A:
Giá trị của số âm A:
Dải biểu diễn cho số âm: -1 đến -2n-1

## Slide 51: Biểu diễn tổng quát cho số nguyên có dấu
Dạng tổng quát của số nguyên A:
Giá trị của A được xác định như sau:
Dải biểu diễn: từ -(2n-1) đến +(2n-1-1)

## Slide 52: Các ví dụ
Ví dụ 1. Biểu diễn các số nguyên có dấu sau đây bằng 8-bit:
A = +58 ; B = -80
Giải:

## Slide 53: Các ví dụ (tiếp)

## Slide 54: Với n = 8 bit
Biểu diễn được các giá trị từ -128 đến +127

## Slide 55: Trục số học số nguyên có dấu với n = 8 bit

## Slide 56: Với n = 16 bit, 32 bit, 64 bit

## Slide 57: Chuyển đổi từ byte thành word

## Slide 58: 2.4. Thực hiện các phép toán số học với số nguyên
1. Phép cộng số nguyên không dấu
  Bộ cộng n-bit

## Slide 59: Nguyên tắc cộng số nguyên không dấu
Khi cộng hai số nguyên không dấu n-bit, kết quả nhận được là n-bit:

## Slide 60: Ví dụ cộng số nguyên không dấu

## Slide 61: 2. Phép đảo dấu

## Slide 62: 3. Cộng số nguyên có dấu

## Slide 63: Ví dụ cộng số nguyên có dấu không tràn

## Slide 64: Ví dụ cộng số nguyên có dấu bị tràn

## Slide 65: 4. Nguyên tắc thực hiện phép trừ
Phép trừ hai số nguyên: X-Y = X+(-Y)
Nguyên tắc: Lấy bù hai của Y để được –Y, rồi cộng với X

## Slide 66: 5. Nhân số nguyên không dấu

## Slide 67: 5. Nhân số nguyên không dấu (tiếp)
Các tích riêng phần được xác định như sau:
  Nếu bit của số nhân bằng 0  tích riêng phần bằng 0.
  Nếu bit của số nhân bằng 1  tích riêng phần bằng số bị nhân.
  Tích riêng phần tiếp theo được dịch trái một bit so với tích riêng phần trước đó.
Tích bằng tổng các tích riêng phần
Nhân hai số nguyên n-bit, tích có độ dài 2n bit (không bao giờ tràn).

## Slide 68: Bộ nhân số nguyên không dấu

## Slide 69: Lưu đồ nhân số nguyên không dấu

## Slide 70: Ví dụ nhân số nguyên không dấu

## Slide 71: 7. Chia số nguyên không dấu

## Slide 72: Bộ chia số nguyên không dấu

## Slide 73: Lưu đồ chia số nguyên không dấu

## Slide 74: 8. Chia số nguyên có dấu
Bước 1. Chuyển đổi số bị chia và số chia về thành số dương tương ứng.
Bước 2. Sử dụng thuật giải chia số nguyên không dấu để chia hai số dương, kết quả nhận được là thương Q và phần dư R đều là dương
Bước 3. Hiệu chỉnh dấu của kết quả như sau:
(Lưu ý: phép đảo dấu thực chất là thực hiện phép lấy bù hai)

## Slide 75: 2.5. Số thực dấu phẩy động
1. Nguyên tắc chung

## Slide 76: 2. Chuẩn IEEE754/85
Cơ số R = 2
Các dạng:
  Dạng 32-bit
  Dạng 64-bit
  Dạng 80-bit

## Slide 77: Các dạng biểu diễn chính

## Slide 78: Dạng 32 bit

## Slide 79: Ví dụ 1

## Slide 80: Ví dụ 2

## Slide 81: Ví dụ 3

## Slide 82: Các qui ước đặc biệt
Notes: H26

## Slide 83: Dải giá trị biểu diễn

## Slide 84: Dạng 64-bit

## Slide 85: Dạng 80-bit

## Slide 86: 3.Thực hiện phép toán số dấu phẩy động

## Slide 87: Các khả năng tràn số

## Slide 88: Phép cộng và phép trừ
Kiểm tra các số hạng có bằng 0 hay không
Hiệu chỉnh phần định trị
Cộng hoặc trừ phần định trị
Chuẩn hoá kết quả

## Slide 89: 2.6. Biểu diễn ký tự
Bộ mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Bộ mã Unicode

## Slide 90: 1. Bộ mã ASCII

## Slide 91: Các ký tự chuẩn

## Slide 93: Các ký tự hiển thị chuẩn

## Slide 94: Các ký tự hiển thị chuẩn (tiếp)

## Slide 95: Các ký tự hiển thị chuẩn (tiếp)

## Slide 96: Các mã điều khiển: có mã

## Slide 97: Các mã điều khiển (tiếp)

## Slide 98: Các mã điều khiển (tiếp)

## Slide 99: Các mã điều khiển (tiếp)

## Slide 100: Các ký tự mở rộng
Các ký tự mở rộng được định nghĩa bởi:
  nhà chế tạo máy tính
  người phát triển phần mềm.
Ví dụ:
  Bộ mã ký tự mở rộng của IBMIBM-PC.
  Bộ mã ký tự mở rộng của Apple Macintosh
  Bộ mã tiếng Việt TCVN3.

## Slide 101: 2. Bộ mã hợp nhất: Unicode
  Do các hãng máy tính hàng đầu thiết kế
  Bộ mã 16, 32-bit
  Bộ mã đa ngôn ngữ
  Có hỗ trợ các ký tự tiếng Việt

## Slide 102
HẾT CHƯƠNG 2