## Slide 1: Chương 3: Bộ xử lý CPU
3.1 Cấu trúc cơ bản của CPU
3.2 Tập lệnh
3.3 Hoạt động của CPU
3.4 Kiến trúc của các bộ xử lý tiên tiến
3.5 Kiến trúc tập lệnh Intel x86

## Slide 2: Chương 3: Bộ xử lý CPU
3.1 Cấu trúc cơ bản của CPU
3.2 Tập lệnh
3.3 Hoạt động của CPU
3.4 Kiến trúc của các bộ xử lý tiên tiến
3.5 Kiến trúc tập lệnh Intel x86

## Slide 3: 3.1. Cấu trúc cơ bản của CPU
1. Nhiệm vụ và cấu trúc của CPU
  Nhiệm vụ của CPU:
    Nhận lệnh (Fetch Instruction): CPU đọc lệnh từ bộ nhớ.
    Giải mã lệnh (Decode Instruction): xác định thao tác mà lệnh yêu cầu.
    Nhận dữ liệu (Fetch Data): nhận dữ liệu từ bộ nhớ hoặc các cổng vào-ra.
    Xử lý dữ liệu (Process Data): thực hiện phép toán số học hay phép toán logic với các dữ liệu.
    Ghi dữ liệu (Write Data): ghi dữ liệu ra bộ nhớ hay cổng vào-ra

## Slide 4: Sơ đồ cấu trúc cơ bản của CPU
(RS)

## Slide 5: Các thành phần cơ bản của CPU
Đơn vị điều khiển (Control Unit - CU)
Đơn vị số học và logic (Arithmetic and Logic Unit - ALU)
Tập thanh ghi (Register Set - RS)
Đơn vị nối ghép bus (Bus Interface Unit –BIU)
Bus bên trong (Internal Bus)

## Slide 6: 2. Đơn vị số học và logic
Chức năng: Thực hiện các phép toán số học và phép toán logic:
  Số học: cộng, trừ, nhân, chia, tăng, giảm, đảo dấu
  Logic: AND, OR, XOR, NOT, phép dịch bit.

## Slide 7: Mô hình kết nối ALU

## Slide 8: 3. Đơn vị điều khiển
Chức năng
  Điều khiển nhận lệnh từ bộ nhớ đưa vào thanh ghi lệnh
  Tăng nội dung của PC để trỏ sang lệnh kế tiếp
  Giải mã lệnh đã được nhận để xác định thao tác mà lệnh yêu cầu
  Phát ra các tín hiệu điều khiển thực hiện lệnh
  Nhận các tín hiệu yêu cầu từ bus hệ thống và đáp ứng với các yêu cầu đó.

## Slide 9: Mô hình kết nối đơn vị điều khiển

## Slide 10: Các tín hiệu đưa đến đơn vị điều khiển
Clock: tín hiệu nhịp từ mạch tạo dao động bên ngoài.
Mã lệnh từ thanh ghi lệnh đưa đến để giải mã.
Các cờ từ thanh ghi cờ cho biết trạng thái của CPU.
Các tín hiệu yêu cầu từ bus điều khiển

## Slide 11: Các tín hiệu phát ra từ đơn vị điều khiển
Các tín hiệu điều khiển bên trong CPU:
  Điều khiển các thanh ghi
  Điều khiển ALU
Các tín hiệu điều khiển bên ngoài CPU:
  Điều khiển bộ nhớ
  Điều khiển các mô-đun vào-ra

## Slide 12: Các phương pháp thiết kế đơn vị điều khiển
Đơn vị điều khiển vi chương trình (Microprogrammed Control Unit)
Đơn vị điều khiển nối kết cứng (Hardwired Control Unit)

## Slide 13: Đơn vị điều khiển vi chương trình
Bộ nhớ vi chương trình (ROM) lưu trữ các vi chương trình (microprogram)
Một vi chương trình bao gồm các vi lệnh (microinstruction)
Mỗi vi lệnh mã hoá cho một vi thao tác (microoperation)
Để hoàn thành một lệnh cần thực hiện một hoặc một vài vi chương trình
Tốc độ chậm

## Slide 14: Đơn vị điều khiển nối kết cứng
Sử dụng mạch cứng để giải mã và tạo các tín hiệu điều khiển thực hiện lệnh
Tốc độ nhanh
Đơn vị điều khiển phức tạp

## Slide 15: 4.Tập thanh ghi
Chức năng và đặc điểm:
  Chứa các thông tin tạm thời phục vụ cho hoạt động ở thời điểm hiện tại của CPU
  Được coi là mức đầu tiên của hệ thống nhớ
  Số lượng thanh ghi nhiều  tăng hiệu năng của CPU
  Có hai loại thanh ghi:
    Các thanh ghi lập trình được
    Các thanh ghi không lập trình được

## Slide 16: Phân loại thanh ghi theo chức năng
Thanh ghi địa chỉ: quản lý địa chỉ của ngăn nhớ hay cổng vào-ra.
Thanh ghi dữ liệu: chứa tạm thời các dữ liệu.
Thanh ghi đa năng: có thể chứa địa chỉ hoặc dữ liệu.
Thanh ghi điều khiển/trạng thái: chứa các thông tin điều khiển và trạng thái của CPU.
Thanh ghi lệnh: chứa lệnh đang được thực hiện

## Slide 17: Một số thanh ghi điển hình
Các thanh ghi địa chỉ
  Bộ đếm chương trình PC (Program Counter)
  Con trỏ dữ liệu DP (Data Pointer)
  Con trỏ ngăn xếp SP (Stack Pointer)
  Thanh ghi cơ sở và thanh ghi chỉ số (Base Register & Index Register)
Các thanh ghi dữ liệu
Thanh ghi trạng thái

## Slide 18: Bộ đếm chương trình PC
Còn được gọi là con trỏ lệnh IP (Instruction Pointer)
Giữ địa chỉ của lệnh tiếp theo sẽ được nhận vào.
Sau khi một lệnh được nhận vào, nội dung PC tự động tăng để trỏ sang lệnh kế tiếp.

## Slide 19: Minh họa bộ đếm chương trình

## Slide 20: Thanh ghi con trỏ dữ liệu
Chứa địa chỉ của ngăn nhớ dữ liệu mà CPU muốn truy nhập
Thường có một số thanh ghi con trỏ dữ liệu

## Slide 21: Ngăn xếp (Stack)
Ngăn xếp là vùng nhớ có cấu trúc LIFO (Last In - First Out)
Ngăn xếp thường dùng để phục vụ cho chương trình con
Đáy ngăn xếp là một ngăn nhớ xác định
Đỉnh ngăn xếp là thông tin nằm ở vị trí trên cùng trong ngăn xếp
Đỉnh ngăn xếp có thể bị thay đổi

## Slide 22: Con trỏ ngăn xếp SP (Stack Pointer)
Chứa địa chỉ của ngăn nhớ đỉnh ngăn xếp
Khi cất một thông tin vào ngăn xếp:
  Nội dung của SP tự động giảm
  Thông tin được cất vào ngăn nhớ được trỏ bởi SP
Khi lấy một thông tin ra khỏi ngăn xếp:
  Thông tin được đọc từ ngăn nhớ được trỏ bởi SP
  Nội dung của SP tự động tăng
Khi ngăn xếp rỗng, SP trỏ vào đáy

## Slide 23: Minh họa con trỏ ngăn xếp SP

## Slide 24: Thanh ghi cơ sở và thanh ghi chỉ số
Thanh ghi cơ sở: chứa địa chỉ của ngăn nhớ cơ sở (địa chỉ cơ sở)
Thanh ghi chỉ số: chứa độ lệch địa chỉ giữa ngăn nhớ mà CPU cần truy nhập so với ngăn nhớ cơ sở (chỉ số)
Địa chỉ của ngăn nhớ cần truy nhập = địa chỉ cơ sở + chỉ số

## Slide 25: Minh họa thanh ghi cơ sở và thanh ghi chỉ số

## Slide 26: Các thanh ghi dữ liệu
Chứa các dữ liệu tạm thời hoặc các kết quả trung gian
Cần có nhiều thanh ghi dữ liệu
Các thanh ghi số nguyên: 8, 16, 32, 64 bit
Các thanh ghi số dấu phẩy động

## Slide 27: Thanh ghi trạng thái (Status Register)
  Còn gọi là thanh ghi cờ (Flag Register)
  Chứa các thông tin trạng thái của CPU
    Các cờ phép toán: báo hiệu trạng thái của kết quả phép toán
    Các cờ điều khiển: biểu thị trạng thái điều khiển của CPU

## Slide 28: Ví dụ cờ phép toán
Cờ Zero (cờ rỗng): được thiết lập lên 1 khi kết quả của phép toán bằng 0.
Cờ Sign (cờ dấu): được thiết lập lên 1 khi kết quả phép toán nhỏ hơn 0
Cờ Carry (cờ nhớ): được thiết lập lên 1 nếu phép toán có nhớ ra ngoài bit cao nhất  cờ báo tràn với số không dấu.
Cờ Overflow (cờ tràn): được thiết lập lên 1 nếu cộng hai số nguyên cùng dấu mà kết quả có dấu ngược lại  cờ báo tràn với số có dấu.

## Slide 29: Ví dụ cờ điều khiển
Cờ Interrupt (Cờ cho phép ngắt):
Nếu IF = 1  CPU ở trạng thái cho phép ngắt với tín hiệu yêu cầu ngắt từ bên ngoài gửi tới
Nếu IF = 0  CPU ở trạng thái cấm ngắt với tín hiệu yêu cầu ngắt từ bên ngoài gửi tới

## Slide 30: Tập thanh ghi của một số bộ xử lý

## Slide 31: Chương 3: Bộ xử lý CPU
3.1 Cấu trúc cơ bản của CPU
3.2 Tập lệnh
3.3 Hoạt động của CPU
3.4 Kiến trúc của các bộ xử lý tiên tiến
3.5 Kiến trúc tập lệnh Intel x86

## Slide 32: 3.2. Tập lệnh
1. Giới thiệu chung về tập lệnh
  Mỗi bộ xử lý có một tập lệnh xác định
  Tập lệnh thường có hàng chục đến hàng trăm lệnh
  Mỗi lệnh là một chuỗi số nhị phân mà bộ xử lý hiểu được để thực hiện một thao tác xác định.
  Các lệnh được mô tả bằng các ký hiệu gợi nhớ  chính là các lệnh của hợp ngữ

## Slide 33: Các thành phần của lệnh máy
Mã thao tác (operation code  opcode): mã hóa cho thao tác mà bộ xử lý phải thực hiện
Địa chỉ toán hạng: chỉ ra nơi chứa các toán hạng mà thao tác sẽ tác động
  Toán hạng nguồn: dữ liệu vào của thao tác
  Toán hạng đích: dữ liệu ra của thao tác

## Slide 34: Số lượng địa chỉ toán hạng trong lệnh (1)
Ba địa chỉ toán hạng:
  2 toán hạng nguồn, 1 toán hạng đích
  c = a + b
  Từ lệnh dài vì phải mã hoá địa chỉ cho cả ba toán hạng
  Được sử dụng trên các bộ xử lý tiên tiến

## Slide 35: Số lượng địa chỉ toán hạng trong lệnh (2)
Hai địa chỉ toán hạng:
  Một toán hạng vừa là toán hạng nguồn vừa là toán hạng đích; toán hạng còn lại là toán hạng nguồn
  a = a + b
  Giá trị cũ của 1 toán hạng nguồn bị mất vì phải chứa kết quả
  Rút gọn độ dài từ lệnh
  Phổ biến

## Slide 36: Số lượng địa chỉ toán hạng trong lệnh (3)
Một địa chỉ toán hạng:
  Một toán hạng được chỉ ra trong lệnh
  Một toán hạng là ngầm định  thường là thanh ghi (thanh chứa –accumulator)
  Được sử dụng trên các máy ở các thế hệ trước

## Slide 37: Số lượng địa chỉ toán hạng trong lệnh (4)
0 địa chỉ toán hạng:
  Các toán hạng đều được ngầm định
  Sử dụng Stack
  Ví dụ:
    push a
    push b
    add
    pop c
    có nghĩa là : c = a+b
  không thông dụng

## Slide 38: Đánh giá về số địa chỉ toán hạng
Nhiều địa chỉ toán hạng
  Các lệnh phức tạp hơn
  Cần nhiều thanh ghi
  Chương trình có ít lệnh hơn
  Nhận lệnh và thực hiện lệnh chậm hơn
Ít địa chỉ toán hạng
  Các lệnh đơn giản hơn
  Cần ít thanh ghi
  Chương trình có nhiều lệnh hơn
  Nhận lệnh và thực hiện lệnh nhanh hơn

## Slide 39: Các vấn đề của thiết kế tập lệnh (1)
Về thao tác
  Bao nhiêu thao tác ?
  Các thao tác nào ?
  Mức độ phức tạp của các thao tác ?
Các kiểu dữ liệu
Các khuôn dạng lệnh
  Độ dài của trường mã thao tác
  Số lượng địa chỉ toán hạng

## Slide 40: Các vấn đề của thiết kế tập lệnh (2)
Các thanh ghi
  Số thanh ghi của CPU được sử dụng
  Các thao tác nào được thực hiện trên các thanh ghi
Các phương pháp định địa chỉ (xét sau) (addressing modes)
RISC hay CISC (xét sau)
  Reduced Instruction Set Computing
  Complex Instruction Set Computing

## Slide 41: 2. Các kiểu thao tác cơ bản
Chuyển dữ liệu
Xử lý số học với số nguyên
Xử lý logic
Điều khiển vào-ra
Chuyển điều khiển (rẽ nhánh)
Điều khiển hệ thống

## Slide 42: Các lệnh chuyển dữ liệu
MOVE Copy dữ liệu từ nguồn đến đích
LOAD Nạp dữ liệu từ bộ nhớ đến bộ xử lý
STORE Cất dữ liệu từ bộ xử lý đến bộ nhớ
EXCHANGE Trao đổi nội dung của nguồn và đích
CLEAR Chuyển các bit 0 vào toán hạng đích
SET Chuyển các bit 1 vào toán hạng đích
PUSH Cất nội dung toán hạng nguồn vào ngăn xếp
POP Lấy nội dung đỉnh ngăn xếp đưa đến toán hạng đích

## Slide 43: Các lệnh số học
ADD Cộng hai toán hạng
SUBTRACT Trừ hai toán hạng
MULTIPLY Nhân hai toán hạng
DIVIDE Chia hai toán hạng
ABSOLUTE Lấy trị tuyệt đối toán hạng
NEGATE Đổi dấu toán hạng (lấy bù 2)
INCREMENT Tăng toán hạng thêm 1
DECREMENT Giảm toán hạng đi 1
COMPARE Trừ hai toán hạng để lập cờ

## Slide 44: Các lệnh logic
AND Thực hiện phép AND hai toán hạng
OR Thực hiện phép OR hai toán hạng
XOR Thực hiện phép XOR hai toán hạng
NOT Đảo bit của toán hạng (lấy bù 1)
TEST Thực hiện phép AND hai toán hạng để lập cờ

## Slide 45: Minh hoạ các lệnh AND, OR, XOR
Giả sử có hai thanh ghi chứa dữ liệu như sau:
  (R1) = 1010 1010
  (R2) = 0000 1111
R1  (R1) AND (R2) = 0000 1010
Phép toán AND dùng để xoá một số bit và giữ nguyên một số bit còn lại của toán hạng.
R1  (R1) OR (R2) = 1010 1111
Phép toán OR dùng để thiết lập một số bit và giữ nguyên một số bit còn lại của toán hạng.
R1  (R1) XOR (R2) = 1010 0101
Phép toán XOR dùng để đảo một số bit và giữ nguyên một số bit còn lại của toán hạng.

## Slide 46: Các lệnh logic (tiếp)
SHIFT Dịch trái (phải) toán hạng
ROTATE Quay trái (phải) toán hạng

## Slide 47: Các thao tác SHIFT và ROTATE

## Slide 48: Các lệnh vào ra chuyên dụng
INPUT Copy dữ liệu từ một cổng xác định đưa đến đích
OUTPUT Copy dữ liệu từ nguồn đến một cổng xác định

## Slide 49: Các lệnh chuyển điều khiển
JUMP (BRANCH) Lệnh nhảy không điều kiện:
  nạp vào PC một địa chỉ xác định
JUMP CONDITIONAL Lệnh nhảy có điều kiện:
  điều kiện đúng  nạp vào PC một địa chỉ xác định
  điều kiện sai  không làm gì cả
CALL Lệnh gọi chương trình con:
  Cất nội dung của PC (địa chỉ trở về) ra một vị trí xác định (thường ở Stack)
  Nạp vào PC địa chỉ của lệnh đầu tiên của chương trình con
RETURN Lệnh trở về từ chương trình con:
  Khôi phục địa chỉ trở về trả lại cho PC để trở về chương trình chính

## Slide 50: Lệnh rẽ nhánh không điều kiện
Chuyển tới thực hiện lệnh ở vị trí có địa chỉ XXX:
PC ← XXX

## Slide 51: Lệnh rẽ nhánh có điều kiện
Trong lệnh có kèm theo điều kiện
Kiểm tra điều kiện trong lệnh:
  Nếu điều kiện đúng  chuyển tới thực hiện lệnh ở vị trí có địa chỉ XXX
  PC ← XXX
  Nếu điều kiện sai  chuyển sang thực hiện lệnh_kế_tiếp
Điều kiện thường được kiểm tra thông qua các cờ
Có nhiều lệnh rẽ nhánh có điều kiện

## Slide 52: Minh hoạ lệnh rẽ nhánh có điều kiện

## Slide 53: Lệnh CALL và RETURN
Lệnh gọi chương trình con: lệnh CALL
  Cất nội dung PC (chứa địa chỉ của lệnh_kế_tiếp) ra Stack
  Nạp vào PC địa chỉ của lệnh đầu tiên của chương trình con được gọi
  Bộ xử lý được chuyển sang thực hiện chương trình con tương ứng
Lệnh trở về từ chương trình con: lệnh RETURN
  Lấy địa chỉ của lệnh_kế_tiếp được cất ở Stack nạp trả lại cho PC  Bộ xử lý được điều khiển quay trở về thực hiện tiếp lệnh nằm sau lệnh CALL

## Slide 54: Minh hoạ lệnh CALL và RETURN

## Slide 55: Gọi các thủ tục lồng nhau

## Slide 56: Sử dụng Stack

## Slide 57: Các lệnh điều khiển hệ thống
HALT Dừng thực hiện chương trình
WAIT Tạm dừng thực hiện chương trình, lặp kiểm tra điều kiện cho đến khi thoả mãn thì tiếp tục thực hiện
NO OPERATION Không thực hiện gì cả
LOCK Cấm không cho xin chuyển nhượng bus
UNLOCK Cho phép xin chuyển nhượng bus

## Slide 58: 3. Các phương pháp định địa chỉ (addressing modes)
Khái niệm về định địa chỉ (addressing)
Toán hạng của lệnh có thể là:
  Một giá trị cụ thể nằm ngay trong lệnh
  Nội dung của thanh ghi
  Nội dung của ngăn nhớ hoặc cổng vào-ra
Phương pháp định địa chỉ là cách thức địa chỉ hóa trong trường địa chỉ của lệnh để xác định nơi chứa toán hạng

## Slide 59: Các phương pháp định địa chỉ thông dụng
Định địa chỉ tức thì
Định địa chỉ thanh ghi
Định địa chỉ trực tiếp
Định địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Định địa chỉ gián tiếp
Định địa chỉ dịch chuyển

## Slide 60: Định địa chỉ tức thì
Toán hạng nằm ngay trong Trường địa chỉ của lệnh
Chỉ có thể là toán hạng nguồn
Ví dụ:
ADD R1, 5 ; R1← R1+5
Không tham chiếu bộ nhớ
Truy nhập toán hạng rất nhanh
Dải giá trị của toán hạng bị hạn chế

## Slide 61: Định địa chỉ thanh ghi
Toán hạng được chứa trong thanh ghi có tên trong Trường địa chỉ
Ví dụ:
ADD R1, R2 ; R1← R1+R2
Số lượng thanh ghi ít  Trường địa chỉ chỉ cần ít bit
Không tham chiếu bộ nhớ
Truy nhập toán hạng nhanh
Tăng số lượng thanh ghi  hiệu quả hơn

## Slide 62: Sơ đồ định địa chỉ thanh ghi

## Slide 63: Định địa chỉ trực tiếp
Toán hạng là ngăn nhớ có địa chỉ được chỉ ra trực tiếp trong Trường địa chỉ của lệnh
Ví dụ: ADD R1, A ;R1 ← R1 + (A)
  Cộng nội dung thanh ghi R1 với nội dung của ngăn nhớ có địa chỉ là A
  Tìm toán hạng trong bộ nhớ ở địa chỉ A
CPU tham chiếu bộ nhớ một lần để truy nhập dữ liệu

## Slide 64: Sơ đồ định địa chỉ trực tiếp

## Slide 65: Định địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
Toán hạng là ngăn nhớ có địa chỉ nằm trong thanh ghi
Trường địa chỉ cho biết tên thanh ghi đó
Thanh ghi có thể là ngầm định
Thanh ghi này được gọi là thanh ghi con trỏ
Vùng nhớ có thể được tham chiếu là lớn (2n), (với n là độ dài của thanh ghi)

## Slide 66: Sơ đồ định địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi

## Slide 67: Định địa chỉ gián tiếp qua ngăn nhớ
Ngăn nhớ được trỏ bởi Trường địa chỉ của lệnh chứa địa chỉ của toán hạng
Có thể gián tiếp nhiều lần
Giống như khái niệm biến con trỏ và biến động trong lập trình
CPU phải thực hiện tham chiếu bộ nhớ nhiều lần để tìm toán hạng  chậm
Vùng nhớ có thể được tham chiếu là lớn

## Slide 68: Sơ đồ định địa chỉ gián tiếp qua ngăn nhớ

## Slide 69: Định địa chỉ dịch chuyển
Để xác định toán hạng, Trường địa chỉ chứa hai thành phần:
  Tên thanh ghi
  Hằng số
Địa chỉ của toán hạng = nội dung thanh ghi + hằng số
Thanh ghi có thể được ngầm định

## Slide 70: Sơ đồ định địa chỉ dịch chuyển

## Slide 71: Các dạng của định địa chỉ dịch chuyển
Địa chỉ hoá tương đối với PC
  Thanh ghi là Bộ đếm chương trình PC
  Toán hạng có địa chỉ cách ngăn nhớ được trỏ bởi PC một độ lệch xác định
Định địa chỉ cơ sở
  Thanh ghi chứa địa chỉ cơ sở
  Hằng số là chỉ số
Định địa chỉ chỉ số
  Hằng số là địa chỉ cơ sở
  Thanh ghi chứa chỉ số

## Slide 72: Chương 3: Bộ xử lý CPU
3.1 Cấu trúc cơ bản của CPU
3.2 Tập lệnh
3.3 Hoạt động của CPU
3.4 Kiến trúc của các bộ xử lý tiên tiến
3.5 Kiến trúc tập lệnh Intel x86

## Slide 73: 3.3. Hoạt động của CPU
1. Chu trình lệnh
  Nhận lệnh
  Giải mã lệnh
  Nhận toán hạng
  Thực hiện lệnh
  Cất toán hạng
  Ngắt

## Slide 74: Giản đồ trạng thái chu trình lệnh

## Slide 75: Nhận lệnh
CPU đưa địa chỉ của lệnh cần nhận từ bộ đếm chương trình PC ra bus địa chỉ
CPU phát tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ
Lệnh từ bộ nhớ được đặt lên bus dữ liệu và được CPU copy vào thanh ghi lệnh IR
CPU tăng nội dung PC để trỏ sang lệnh kế tiếp

## Slide 76: Sơ đồ mô tả quá trình nhận lệnh

## Slide 77: Giải mã lệnh
Lệnh từ thanh ghi lệnh IR được đưa đến đơn vị điều khiển
Đơn vị điều khiển tiến hành giải mã lệnh để xác định thao tác phải thực hiện
Giải mã lệnh xảy ra bên trong CPU

## Slide 78: Nhận dữ liệu
CPU đưa địa chỉ của toán hạng ra bus địa chỉ
CPU phát tín hiệu điều khiển đọc
Toán hạng được đọc vào CPU
Tương tự như nhận lệnh

## Slide 79: Nhận dữ liệu gián tiếp
CPU đưa địa chỉ ra bus địa chỉ
CPU phát tín hiệu điều khiển đọc
Nội dung ngăn nhớ được đọc vào CPU, đó chính là địa chỉ của toán hạng
Địa chỉ này được CPU phát ra bus địa chỉ để tìm ra toán hạng
CPU phát tín hiệu điều khiển đọc
Toán hạng được đọc vào CPU

## Slide 80: Sơ đồ tả nhận toán hạng gián tiếp

## Slide 81: Thực hiện lệnh
Có nhiều dạng tuỳ thuộc vào lệnh
Có thể là:
  Đọc/Ghi bộ nhớ
  Vào/Ra
  Chuyển giữa các thanh ghi
  Thao tác số học/logic
  Chuyển điều khiển (rẽ nhánh)
  ...

## Slide 82: Ghi toán hạng
CPU đưa địa chỉ ra bus địa chỉ
CPU đưa dữ liệu cần ghi ra bus dữ liệu
CPU phát tín hiệu điều khiển ghi
Dữ liệu trên bus dữ liệu được copy đến vị trí xác định

## Slide 83: Sơ đồ mô tả quá trình ghi toán hạng

## Slide 84: Ngắt
Nội dung của bộ đếm chương trình PC (địa chỉ trở về sau khi ngắt) được đưa ra bus dữ liệu
CPU đưa địa chỉ (thường được lấy từ con trỏ ngăn xếp SP) ra bus địa chỉ
CPU phát tín hiệu điều khiển ghi bộ nhớ
Địa chỉ trở về trên bus dữ liệu được ghi ra vị trí xác định (ở ngăn xếp)
Địa chỉ lệnh đầu tiên của chương trình con điều khiển ngắt được nạp vào PC

## Slide 85: Sơ đồ mô tả chu trình ngắt

## Slide 86: 2. Đường ống lệnh (Instruction Pipelining)
Chia chu trình lệnh thành các công đoạn và cho phép thực hiện gối lên nhau (như dây chuyền lắp ráp)
Chẳng hạn có 6 công đoạn:
  Nhận lệnh (Fetch Instruction - FI)
  Giải mã lệnh (Decode Instruction - DI)
  Tính địa chỉ toán hạng (Calculate Operand Address-CO)
  Nhận toán hạng (Fetch Operands - FO)
  Thực hiện lệnh (Execute Instruction - EI)
  Ghi toán hạng (Write Operands – WO)

## Slide 87: Biểu đồ thời gian của đường ống lệnh

## Slide 88: Các Hazard của đường ống lệnh
Hazard cấu trúc: do nhiều công đoạn dùng chung một tài nguyên
Hazard dữ liệu: lệnh sau sử dụng dữ liệu kết quả của lệnh trước
Hazard điều khiển: do rẽ nhánh gây ra

## Slide 89: Chương 3: Bộ xử lý CPU
3.1 Cấu trúc cơ bản của CPU
3.2 Tập lệnh
3.3 Hoạt động của CPU
3.4 Kiến trúc của các bộ xử lý tiên tiến
3.5 Kiến trúc tập lệnh Intel x86

## Slide 90: 3.4. Các kỹ thuật tiên tiến của bộ xử lý
Cấu trúc chung của các bộ xử lý tiên tiến
Các kiến trúc song song mức lệnh
Kiến trúc RISC

## Slide 91: 1. Cấu trúc chung của các bộ xử lý tiên tiến

## Slide 92: Các đơn vị xử lý dữ liệu
Các đơn vị số nguyên
Các đơn vị số dấu phẩy động
Các đơn vị chức năng đặc biệt
Đơn vị xử lý dữ liệu âm thanh
Đơn vị xử lý dữ liệu hình ảnh
Đơn vị xử lý dữ liệu vector

## Slide 93: Bộ nhớ cache
Được tích hợp trên chip vi xử lý
Bao gồm hai mức cache:
  Cache L1 gồm hai phần tách rời:
    Cache lệnh
    Cache dữ liệu
giải quyết xung đột khi nhận lệnh và dữ liệu
  Cache L2: chung cho lệnh và dữ liệu

## Slide 94: Đơn vị quản lý bộ nhớ
Chuyển đổi địa chỉ logic thành địa chỉ vật lý
Cung cấp cơ chế phân trang/phân đoạn
Cung cấp chế độ bảo vệ bộ nhớ

## Slide 95: 2. Các kiến trúc song song mức lệnh
Siêu đường ống (Superpipeline & Hyperpipeline)
Siêu vô hướng (Superscalar)
VLIW (Very Long Instruction Word)

## Slide 96: Superpipeline

## Slide 97: Superscalar

## Slide 98: VLIW (Very Long Instruction Word)

## Slide 99: Kỹ thuật đường ống lệnh và song song mức lệnh
Kỹ thuật đường ống lệnh (Instruction Pipelining): Chia chu trình lệnh thành các công đoạn và cho phép thực hiện gối lên nhau (như dây chuyền lắp ráp)
Chẳng hạn có 6 công đoạn:
  Nhận lệnh (Fetch Instruction - FI)
  Giải mã lệnh (Decode Instruction - DI)
  Tính địa chỉ toán hạng (Calculate Operand Address-CO)
  Nhận toán hạng (Fetch Operands - FO)
  Thực hiện lệnh (Execute Instruction - EI)
  Ghi toán hạng (Write Operands – WO)

## Slide 100: Biểu đồ thời gian của đường ống lệnh

## Slide 101: Các Hazard (trở ngại) của đường ống lệnh
Hazard: Tình huống ngăn cản bắt đầu của lệnh tiếp theo ở chu kỳ tiếp theo.
  Hazard cấu trúc: do tài nguyên được yêu cầu đang bận
  Hazard dữ liệu: cần phải đợi để lệnh trước hoàn thành việc đọc/ghi dữ liệu
  Hazard điều khiển: do rẽ nhánh gây ra

## Slide 102: Hazard về cấu trúc
Khắc phục:
  nhân tài nguyên để tránh xung đột
  Làm trễ
Ví dụ:
  Bus dữ liệu: truyền lệnh và dữ liệu
  Bus lệnh riêng, bus dữ liệu riêng (cache lệnh và cache dữ liệu)

## Slide 103: Chương 3: Bộ xử lý CPU
3.1 Cấu trúc cơ bản của CPU
3.2 Tập lệnh
3.3 Hoạt động của CPU
3.4 Kiến trúc của các bộ xử lý tiên tiến
3.5 Kiến trúc tập lệnh Intel x86

## Slide 104: 3.5. Kiến trúc Intel
Sự tiến hóa của các bộ xử lý Intel
  8080 (1974): 8-bit microprocessor
    Accumulator, plus 3 index-register pairs
  8086 (1978): 16-bit extension to 8080
    Complex instruction set (CISC)
  8087 (1980): floating-point coprocessor
    Adds FP instructions and register stack
  80286 (1982): 24-bit addresses, MMU
    Segmented memory mapping and protection
  80386 (1985): 32-bit extension (now IA-32)
    Additional addressing modes and operations
    Paged memory mapping as well as segments

## Slide 105: 3.5. Kiến trúc Intel
  i486 (1989): pipelined, on-chip caches and FPU
    Compatible competitors: AMD, Cyrix, …
  Pentium (1993): superscalar, 64-bit datapath
    Later versions added MMX (Multi-Media eXtension) instructions
    The infamous FDIV bug
  Pentium Pro (1995), Pentium II (1997)
    New microarchitecture
  Pentium III (1999)
    Added SSE (Streaming SIMD Extensions) and associated registers
  Pentium 4 (2001)
    New microarchitecture
    Added SSE2 instructions
  Intel Core (2006)
    Added SSE4 instructions, virtual machine support

## Slide 106: Các phương pháp định địa chỉ cơ bản
Hai toán hạng của lệnh
Các phương pháp định địa chỉ

## Slide 107: 1. Kiến trúc 16-bit (IA-16)
Các thanh ghi bên trong: 16-bit
Xử lý các phép toán số nguyên với 16-bit
Quản lý bộ nhớ theo đoạn 64KBytes
Mở đầu cho dòng máy tính IBM-PC

## Slide 108: 2. Kiến trúc 32-bit (IA-32)
Các thanh ghi bên trong: 32-bit
Xử lý các phép toán số nguyên với 32-bit
Có ba chế độ làm việc:
  Chế độ 8086 thực (Real 8086 mode): làm việc như một bộ xử lý 8086
  Chế độ 8086 ảo (Virtual 8086 mode): làm việc như nhiều bộ xử lý 8086 (đa nhiệm 16-bit)
  Chế độ bảo vệ (Protected mode)
    đa nhiệm 32-bit
    quản lý bộ nhớ ảo
Xử lý các phép toán số dấu phẩy động (từ 80486)

## Slide 109: 3. Kiến trúc 64-bit (IA-64)
Các thanh ghi bên trong: 64-bit
Xử lý các phép toán số nguyên với 64-bit
Xử lý các phép toán số dấu phẩy động
Không tương thích phần cứng với các bộ xử lý trước đó
Tương thích phần mềm bằng cách giả lập môi trường

## Slide 110: CPU qua các thời kỳ

## Slide 111
HẾT Chương 3