## Slide 1: Chương 4: Bộ nhớ máy tính
4.1. Tổng quan về hệ thống nhớ
4.2. Bộ nhớ bán dẫn
4.3. Bộ nhớ chính
4.4. Bộ nhớ cache
4.5. Bộ nhớ ngoài
4.6. Bộ nhớ ảo
4.7. Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân

## Slide 2: 4.1. Tổng quan về hệ thống nhớ
1. Các đặc trưng của hệ thống nhớ
Vị trí
  Bên trong CPU:
    tập thanh ghi
  Bộ nhớ trong:
    bộ nhớ chính
    bộ nhớ cache
  Bộ nhớ ngoài: các thiết bị nhớ
    Dung lượng
    Độ dài từ nhớ (tính bằng bit)
    Số lượng từ nhớ

## Slide 3: Các đặc trưng của hệ thống nhớ (tiếp)
Đơn vị truyền
  Từ nhớ
  Khối nhớ
Phương pháp truy nhập
  Truy nhập tuần tự (băng từ)
  Truy nhập trực tiếp (các loại đĩa)
  Truy nhập ngẫu nhiên (bộ nhớ bán dẫn)
  Truy nhập liên kết (cache)

## Slide 4: Các đặc trưng của hệ thống nhớ (tiếp)
Hiệu năng (performance)
  Thời gian truy nhập
  Chu kỳ nhớ
  Tốc độ truyền
Kiểu vật lý
  Bộ nhớ bán dẫn
  Bộ nhớ từ
  Bộ nhớ quang

## Slide 5: Các đặc trưng của hệ thống nhớ (tiếp)
Các đặc tính vật lý
  Khả biến / Không khả biến
  (volatile / nonvolatile)
  Xoá được / không xoá được
Tổ chức

## Slide 6: 2. Phân cấp hệ thống nhớ

## Slide 7: 3. Phát hiện và hiệu chỉnh lỗi trong bộ nhớ
Nguyên tắc chung: cần tạo ra và lưu trữ thêm thông tin dư thừa.
Từ dữ liệu cần ghi vào bộ nhớ: m bit
Cần tạo ra và lưu trữ từ mã: k bit
Lưu trữ (m+k) bit
Khi đọc ra có các khả năng sau:
  Không phát hiện thấy dữ liệu lỗi
  Phát hiện thấy dữ liệu lỗi và có thể hiệu chỉnh dữ liệu thành đúng
  Phát hiện thấy lỗi nhưng không có khả năng hiệu chỉnh  cần phát ra tín hiệu báo lỗi.

## Slide 8: Sơ đồ phát hiện và hiệu chỉnh lỗi

## Slide 9: Ví dụ mã sửa lỗi Hamming (m=4, k=3)

## Slide 10: 4.2. Bộ nhớ bán dẫn
1. Phân loại

## Slide 11: ROM (Read Only Memory)
Bộ nhớ không khả biến
Lưu trữ các thông tin sau:
  Thư viện các chương trình con
  Các chương trình điều khiển hệ thống (BIOS)
  Các bảng chức năng
  Vi chương trình

## Slide 12: Các kiểu ROM
ROM mặt nạ:
  thông tin được ghi khi sản xuất
  rất đắt
PROM (Programmable ROM)
  Cần thiết bị chuyên dụng để ghi bằng chương trình  chỉ ghi được một lần
EPROM (Erasable PROM)
  Cần thiết bị chuyên dụng để ghi bằng chương trình  ghi được nhiều lần
  Trước khi ghi lại, xóa bằng tia cực tím

## Slide 13: Các kiểu ROM (tiếp)
EEPROM (Electrically Erasable PROM)
  Có thể ghi theo từng byte
  Xóa bằng điện
Flash memory (Bộ nhớ cực nhanh)
  Ghi theo khối
  Xóa bằng điện

## Slide 14: RAM (Random Access Memory)
Bộ nhớ đọc-ghi (Read/Write Memory)
Khả biến
Lưu trữ thông tin tạm thời
Có hai loại: SRAM và DRAM
(Static and Dynamic)

## Slide 15: SRAM (Static) – RAM tĩnh
Các bit được lưu trữ bằng các Flip-Flop  thông tin ổn định
Cấu trúc phức tạp
Dung lượng chip nhỏ
Tốc độ nhanh
Đắt tiền
Dùng làm bộ nhớ cache

## Slide 16: DRAM (Dynamic) – RAM động
Các bit được lưu trữ trên tụ điện
 cần phải có mạch làm tươi
Cấu trúc đơn giản
Dung lượng lớn
Tốc độ chậm hơn
Rẻ tiền hơn
Dùng làm bộ nhớ chính

## Slide 17: Các DRAM tiên tiến
Enhanced DRAM
Cache DRAM
Synchronous DRAM (SDRAM): làm việc được đồng bộ bởi xung clock
DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM)
Rambus DRAM (RDRAM)

## Slide 18: 2. Tổ chức của chip nhớ
Sơ đồ cơ bản của chip nhớ

## Slide 19: Các tín hiệu của chip nhớ

## Slide 20: Tổ chức bộ nhớ một chiều

## Slide 21: Tổ chức bộ nhớ hai chiều

## Slide 22: Tổ chức bộ nhớ hai chiều

## Slide 23: Tổ chức của DRAM

## Slide 24: Tổ chức của DRAM

## Slide 25: Chip nhớ

## Slide 26: Ví dụ chip nhớ 16 Mb DRAM (4M x 4)

## Slide 27: IBM 64Mb SDRAM

## Slide 28: 3. Thiết kế mô-đun nhớ bán dẫn
Dung lượng chip nhớ 2n x m bit
Cần thiết kế để tăng dung lượng:
  Thiết kế tăng độ dài từ nhớ
  Thiết kế tăng số lượng từ nhớ
  Thiết kế kết hợp

## Slide 29: Tăng độ dài từ nhớ
VD1:
Cho chip nhớ SRAM 4K x 4 bit
Thiết kế mô-đun nhớ 4K x 8 bit
Giải:
Dung lượng chip nhớ = 212 x 4 bit
chip nhớ có:
  12 chân địa chỉ
  4 chân dữ liệu
mô-đun nhớ cần có:
  12 chân địa chỉ
  8 chân dữ liệu

## Slide 30: Ví dụ tăng độ dài từ nhớ

## Slide 31: Bài toán tăng độ dài từ nhớ tổng quát
Cho chip nhớ 2n x mbit
Thiết kế mô-đun nhớ 2n x (k.m) bit
Dùng k chip nhớ

## Slide 32: Tăng số lượng từ nhớ
VD2:
Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit
Thiết kế mô-đun nhớ 8K x 8 bit
Giải:
Dung lượng chip nhớ = 212 x 8 bit
chip nhớ có:
  12 chân địa chỉ
  8 chân dữ liệu
Dung lượng mô-đun nhớ 213 x 8
  13 chân địa chỉ
  8 chân dữ liệu

## Slide 33: Tăng số lượng từ nhớ

## Slide 34: Bộ giải mã 24

## Slide 35: Bài tập
1. Tăng số lượng từ gấp 4 lần:
  Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit
  Thiết kế mô-đun nhớ 16K x 8 bit
2. Tăng số lượng từ gấp 8 lần:
  Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit
  Thiết kế mô-đun nhớ 32K x 8 bit
3. Thiết kế kết hợp:
  Cho chip nhớ SRAM 4K x 4 bit
  Thiết kế mô-đun nhớ 8K x 8 bit
Notes: H30, xong loại 3, làm bài tập từ Slide độc lập

## Slide 36: 4.3. Bộ nhớ chính
1. Các đặc trưng cơ bản
  Chứa các chương trình đang thực hiện và các dữ liệu đang được sử dụng
  Tồn tại trên mọi hệ thống máy tính
  Bao gồm các ngăn nhớ được đánh địa chỉ trực tiếp bởi CPU
  Dung lượng của bộ nhớ chính nhỏ hơn không gian địa chỉ bộ nhớ mà CPU có khả năng quản lý.
  Việc quản lý tham chiếu logic của bộ nhớ chính tuỳ thuộc vào hệ điều hành

## Slide 37: 2. Tổ chức bộ nhớ đan xen (interleaved memory)
Độ rộng của bus dữ liệu để trao đổi với bộ nhớ: m = 8, 16, 32, 64,128 ... Bit
Các ngăn nhớ được tổ chức theo byte
tổ chức bộ nhớ vật lý khác nhau

## Slide 38: m=8bit một băng nhớ tuyến tính

## Slide 39: m=16bit  hai băng nhớ đan xen

## Slide 40: m=32bit  bốn băng nhớ đan xen

## Slide 41: m=64bit tám băng nhớ đan xen

## Slide 42: 4.4. Bộ nhớ đệm nhanh (cache memory)
1. Nguyên tắc chung của cache
Nguyên lý cục bộ hoá tham chiếu bộ nhớ: Trong một khoảng thời gian đủ nhỏ CPU thường chỉ tham chiếu các thông tin trong một khối nhớ cục bộ
Ví dụ:
  Cấu trúc chương trình tuần tự
  Vòng lặp có thân nhỏ
  Cấu trúc dữ liệu mảng

## Slide 43: Nguyên tắc chung của cache (tiếp)
Cache có tốc độ nhanh hơn bộ nhớ chính
Cache được đặt giữa CPU và bộ nhớ chính nhằm tăng tốc độ CPU truy cập bộ nhớ
Cache có thể được đặt trên chip CPU

## Slide 44: Ví dụ về thao tác của cache
CPU yêu cầu nội dung của ngăn nhớ
CPU kiểm tra trên cache với dữ liệu này
Nếu có, CPU nhận dữ liệu từ cache(nhanh)
Nếu không có, đọc Block nhớ chứa dữ liệu từ bộ nhớ chính vào cache
Tiếp đó chuyển dữ liệu từ cache vào CPU

## Slide 45: Cấu trúc chung của cache / bộ nhớ chính

## Slide 46: Cấu trúc chung của cache / bộ nhớ chính (tiếp)

## Slide 47: Cấu trúc chung của cache / bộ nhớ chính (tiếp)
Một số Block của bộ nhớ chính được nạp vào các Line của cache.
Nội dung Tag (thẻ nhớ) cho biết Block nào của bộ nhớ chính hiện đang được chứa ở Line đó.
Khi CPU truy nhập (đọc/ghi) một từ nhớ, có hai khả năng xảy ra:
  Từ nhớ đó có trong cache (cache hit)
  Từ nhớ đó không có trong cache (cache miss).

## Slide 48: 2. Các phương pháp ánh xạ
(Chính là các phương pháp tổ chức bộ nhớ cache)
Ánh xạ trực tiếp
(Direct mapping)
Ánh xạ liên kết toàn phần
(Fully associative mapping)
Ánh xạ liên kết tập hợp
(Set associative mapping)

## Slide 49: Ánh xạ trực tiếp

## Slide 50: Minh hoạ ánh xạ trực tiếp

## Slide 51: Đặc điểm của ánh xạ trực tiếp

## Slide 52: Ánh xạ liên kết toàn phần
Mỗi Block có thể nạp vào bất kỳ Line nào của cache.
Địa chỉ của bộ nhớ chính bao gồm hai trường:
  Trường Word giống như trường hợp ở trên.
  Trường Tag dùng để xác định Block của bộ nhớ chính.
Tag xác định Block đang nằm ở Line đó

## Slide 53: Minh hoạ ánh xạ liên kết toàn phần

## Slide 54: Đặc điểm của ánh xạ liên kết toàn phần
So sánh đồng thời với tất cả các Tag mất nhiều thời gian
Xác suất cache hit cao.
Bộ so sánh phức tạp.

## Slide 55: Ánh xạ liên kết tập hợp

## Slide 56: Minh hoạ ánh xạ liên kết tập hợp

## Slide 57: Đặc điểm của ánh xạ liên kết tập hợp

## Slide 58: Ví dụ về ánh xạ địa chỉ
Không gian địa chỉ bộ nhớ chính = 4GB
Dung lượng bộ nhớ cache là 256KB
Kích thước Line (Block) = 32byte.
Xác định số bit của các trường địa chỉ cho ba trường hợp tổ chức:
  Ánh xạ trực tiếp
  Ánh xạ liên kết toàn phần
  Ánh xạ liên kết tập hợp 4 đường

## Slide 59: Với ánh xạ trực tiếp

## Slide 60: Với ánh xạ liên kết toàn phần

## Slide 61: Với ánh xạ liên kết tập hợp 4 đường

## Slide 62: 3. Thuật giải thay thế (1): Ánh xạ trực tiếp
Không phải lựa chọn
Mỗi Block chỉ ánh xạ vào một Line xác định
Thay thế Block ở Line đó

## Slide 63: Thuật giải thay thế (2): Ánh xạ liên kết
Được thực hiện bằng phần cứng (nhanh)
Random: Thay thế ngẫu nhiên
FIFO (First In First Out): Thay thế Block nào nằm lâu nhất ở trong Set đó
LFU (Least Frequently Used): Thay thế Block nào trong Set có số lần truy nhập ít nhất trong cùng một khoảng thời gian
LRU (Least Recently Used): Thay thế Block ở trong Set tương ứng có thời gian lâu nhất không được tham chiếu tới.

## Slide 64: 4. Phương pháp ghi dữ liệu khi cache hit
Ghi xuyên qua (Write-through):
  ghi cả cache và cả bộ nhớ chính
  tốc độ chậm
Ghi trả sau (Write-back):
  chỉ ghi ra cache
  tốc độ nhanh
  khi Block trong cache bị thay thế cần phải ghi trả cả Block về bộ nhớ chính

## Slide 65: 5. Cache trên các bộ xử lý Intel
80486: 8KB cache L1 trên chip
Pentium: có hai cache L1 trên chip
  Cache lệnh = 8KB
  Cache dữ liệu = 8KB
Pentium 4 (2000): hai mức cache L1 và L2 trên chip
  Cache L1:
    mỗi cache 8KB
    Kích thước Line = 64 byte
    ánh xạ liên kết tập hợp 4 đường
  cache L2
    256KB
    Kích thước Line = 128 byte
    ánh xạ liên kết tập hợp 8 đường

## Slide 66: Sơ đồ Pentium 4

## Slide 67: PowerPC G4 (dùng cho Power Mac)

## Slide 68: 4.5. Bộ nhớ ngoài
1. Các kiểu bộ nhớ ngoài
  Băng từ
  Đĩa từ
  Đĩa quang
  Flash Disk

## Slide 69: 2. Đĩa từ

## Slide 70: Các đặc tính đĩa từ
Đầu từ cố định hay đầu từ di động
Đĩa cố định hay thay đổi
Một mặt hay hai mặt
Một đĩa hay nhiều đĩa
Cơ chế đầu từ
  Tiếp xúc (đĩa mềm)
  Không tiếp xúc

## Slide 71: Nhiều đĩa

## Slide 72: Cylinders

## Slide 73: Đĩa mềm
8”, 5.25”, 3.5”
Dung lượng nhỏ: chỉ tới 1.44Mbyte
Tốc độ chậm
Thông dụng
Rẻ tiền
Tương lai có thể không dùng nữa ?

## Slide 74: Đĩa cứng
Một hoặc nhiều đĩa
Thông dụng
Dung lượng tăng lên rất nhanh
  1993: 200MB
  2004: 30GB, 40GB
  2013: 1TB, 2TB
Tốc độ đọc/ghi nhanh
Rẻ tiền

## Slide 75: RAID
Redundant Array of Inexpensive Disks
Redundant Array of Independent Disks
Hệ thống nhớ dung lượng lớn

## Slide 76: Đặc điểm của RAID
Tập các đĩa cứng vật lý được OS coi như một ổ logic duy nhất  dung lượng lớn
Dữ liệu được lưu trữ phân tán trên các ổ đĩa vật lý  truy cập song song (nhanh)
Có thể sử dụng dung lượng dư thừa để lưu trữ các thông tin kiểm tra chẵn lẻ, cho phép khôi phục lại thông tin trong trường hợp đĩa bị hỏng  an toàn thông tin
7 loại phổ biến (RAID 0 – 6)

## Slide 77: RAID 0, 1, 2

## Slide 78: RAID 3 & 4

## Slide 79: RAID 5 & 6

## Slide 80: Ánh xạ dữ liệu của RAID 0

## Slide 81: Cách tính dung lượng đĩa
Dung lượng của ổ đĩa cứng quyết định bởi yếu tố công nghệ:
Mật độ ghi (bits/inch): Số lượng bit có thể nén được trên độ dài 1 inch của một rãnh.
Mật độ rãnh (tracks/inch): Số lượng các rãnh có thể nén được trên 1 inch theo hướng bán kính.
Mật độ tính theo diện tích (bits/inch2): tích của mật độ ghi, mật độ rãnh
Notes: L02

## Slide 82: Cách tính dung lượng đĩa
Ứng dụng tính dung lượng của ổ đĩa cứng nếu biết Số byte trên sector là 512, số sector trên rãnh trung bình là 300, số rãnh trên một mặt là 20,000, số mặt trên một đĩa là 2, số đĩa trên ổ đĩa là 5?

## Slide 83: 3. Đĩa quang
CD-ROM (Compact Disk ROM)
CD-R (Recordable CD)
CD-RW (Rewriteable CD)
Dung lượng thông dụng 650MB
Ổ đĩa CD:
  Ổ CD-ROM
  Ổ CD-Writer: Ghi một phiên hoặc ghi nhiều phiên
  Ổ CD-RW
Tốc độ đọc cơ sở 150KByte/s.
Tốc độ bội, ví dụ: 48x, 52x,...

## Slide 84: 3. Đĩa quang (tiếp)
DVD
  Digital Video Disk: chỉ dùng trên ổ đĩa xem video
  Digital Versatile Disk: ổ trên máy tính
  Ghi một hoặc hai mặt
  Một hoặc hai lớp trên một mặt
  Thông dụng: 4,7GB/lớp

## Slide 85: 4. Flash Disk
Thường kết nối qua cổng USB
Không phải dạng đĩa
Bộ nhớ bán dẫn cực nhanh (flash memory)
Dung lượng tăng nhanh
Thuận tiện

## Slide 86: Các dạng flash memory
Ổ nhớ kết nối qua cổng USB
Thẻ nhớ
Ổ SSD (Solid State Drive): kết nối nhiều chip nhớ flash và cho phép truy cập song song

## Slide 87: 4.6. Bộ nhớ ảo (Virtual Memory)
Khái niệm bộ nhớ ảo: gồm bộ nhớ chính và bộ nhớ ngoài mà được CPU coi như là một bộ nhớ duy nhất (bộ nhớ chính).
Các kỹ thuật thực hiện bộ nhớ ảo:
  Kỹ thuật phân trang: Chia không gian địa chỉ bộ nhớ thành các trang nhớ có kích thước bằng nhau và nằm liền kề nhau
  Thông dụng: kích thước trang = 4KBytes
  Kỹ thuật phân đoạn: Chia không gian nhớ thành các đoạn nhớ có kích thước thay đổi, các đoạn nhớ có thể gối lên nhau.
Notes: H30

## Slide 88: Phân trang
Phân chia bộ nhớ thành các phần có kích thước bằng nhau gọi là các khung trang
Chia chương trình (tiến trình) thành các trang
Cấp phát số hiệu khung trang yêu cầu cho tiến trình
HĐH duy trì danh sách các khung trang nhớ trống
Tiến trình không yêu cầu các khung trang liên tiếp
Sử dụng bảng trang để quản lý

## Slide 89: Cấp phát các khung trang

## Slide 90: Địa chỉ logic và địa chỉ vật lý của phân trang

## Slide 91: Nguyên tắc làm việc của bộ nhớ ảo phân trang
Phân trang theo yêu cầu
  Không yêu cầu tất cả các trang của tiến trình nằm trong bộ nhớ
  Chỉ nạp vào bộ nhớ những trang được yêu cầu
Lỗi trang
  Trang được yêu cầu không có trong bộ nhớ
  HĐH cần hoán đổi trang yêu cầu vào
  Có thể cần hoán đổi một trang nào đó ra để lấy chỗ
  Cần chọn trang để đưa ra

## Slide 92: Thất bại
Quá nhiều tiến trình trong bộ nhớ quá nhỏ
HĐH tiêu tốn toàn bộ thời gian cho việc hoán đổi
Có ít hoặc không có công việc nào được thực hiện
Đĩa luôn luôn sáng
Giải pháp:
Thuật toán thay trang
Giảm bớt số tiến trình đang chạy
Thêm bộ nhớ

## Slide 93: Cấu trúc bảng trang

## Slide 94: 4.7. Hệ thống nhớ trên PC hiện nay
Bộ nhớ cache: tích hợp trên chip vi xử lý
Bộ nhớ chính: Tồn tại dưới dạng các mô-đun nhớ RAM
  SIMM – Single Inline Memory Module
    30 chân: 8 đường dữ liệu
    72 chân: 32 đường dữ liệu
  DIMM – Dual Inline Memory Module
    64 đường dữ liệu
  RIMM – Rambus DRAM

## Slide 95: Hệ thống nhớ trên PC hiện nay (tiếp)
ROM BIOS chứa các chương trình sau:
  Chương trình POST (Power On Self Test)
  Chương trình CMOS Setup
  Chương trình Bootstrap loader
  Các trình điều khiển vào-ra cơ bản (BIOS)
CMOS RAM:
  Chứa thông tin cấu hình hệ thống
  Đồng hồ hệ thống
  Có pin nuôi riêng
Video RAM: quản lý thông tin của màn hình
Các loại bộ nhớ ngoài

## Slide 96
Hết Chương 4